四川省成都市中和中学新增监控系统项目

公开招标比选附件

一、采购内容：

四川省成都市中和中学新增监控系统：监控摄像头40个、录像存储设备2台、显示设备2台；单独布光纤。

二、该项目技术参数要求：

1.监控摄像头

| 构件要求 | 传感器类型 | 200万 1/2.7" CMOS传感器 |
| --- | --- | --- |
|  | 最低照度 | 彩色：0.1Lux @(F1.2,AGC ON); 0 白光开启 |
|  | 快门 | 1/50(1/60)秒至1/10,000秒 |
|  | 镜头 | 高清3MP镜头4mm@F1.8(6mm,8mm可选) |
|  | 镜头接口类型 | M12 |
|  | 日夜转换模式 | 支持IR-CUT |
| 图像 | 最大图像尺寸 | 1920*1080 |
|  | 帧率 | PAL模式: 1080P@25fps |
|  |  | NTSC模式: 1080P@30fps |
|  | 图像设置 | 饱和度,亮度,对比度通过客户端或浏览器可调 |
| 压缩标准 | 压缩标准 | H.265/H.264+视频编码压缩 |
|  | 压缩输出码率 | 0.1Mbps~8Mbps |
|  | 音频压缩标准 | G711a |
| 网络功能 | 存储功能 | 网络存储 |
|  | 智能报警 | 移动侦测,视频丢失,网线断,IP地址冲突 |
|  | 支持协议 | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6可选) |
|  | 通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,密码保护 |
| 接口 | 通讯接口 | 1个10/100Mbps自适应以太网口,RJ45接口 |
|  | 音频I/0 | 0/0（RCA接口） |
| 一般规范 | 工作温度 | -10℃-＋60℃ |
|  | 工作湿度 | 10%-90% RH |
|  | 电源 | DC12V±10% |
|  | 红外距离 | 4颗激光白光灯 白光距离:50-60米; |
|  | 功耗 | MAX 12W |
|  | 防护等级 | IP67 |
|  | 裸机重量 | 约500g |
|  | 尺寸 | 170mm*100mm*90mm左右 |

录像存储设备

| 系统 | 主处理器 | Hi3536 |
| --- | --- | --- |
|  | 操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 |
| 视频 | 视频接入 | 8路5M/16路4M/16路3M/32路1080P |
|  | 同步回放 | 4路5M/4路4M/8路3M/4路1080P |
|  | 解码类型 | H.265/H.264 |
| 音频 | 音频压缩 | G.711A |
|  | 语音对讲 | 支持 |
| 录像管理 | 录像方式 | 手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 |
|  | 录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 |
|  | 录像保存 | 本机硬盘存储、网络存储 |
|  | 备份方式 | 网络备份、USB备份、SATA刻录 |
| 接口 | HDMI接口 | 1个HDMI接口（输出分辨率：MAX 4K） |
|  | VGA接口 | 1个VGA接口（输出分辨率：MAX 1080P） |
|  | 网络接口 | 1个RJ45 10M/100/1000M自适应以太网口 |
|  | POE接口 | 无 |
|  | 音频I/O | 1/1 |
|  | 报警I/O | 16/4 |
|  | USB接口 | 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 |
|  | 硬盘接口 | 4个SATA接口（单个最大支持6T） |
| 一般规范 | 工作温度 | 0℃-＋55℃ |
|  | 工作湿度 | 10%-90% RH |
|  | 电源 | DC12V/6A电源 |
|  | 功耗 | <10W（不含硬盘) |

2.显示设备

| 类别 | LED |
| --- | --- |
| 尺寸 | 42”英寸 |
| 屏幕规格 | 分辨率3840*2160 |
| 显示信号 | 模拟信号支持；机顶盒支持；DTMB支持 |
| 接口 | 电源输入x1，网口×1，音频输入x1，分量视频x1，USB2.0×2，HDMI1.3×2，天线×1 |

备注：网线、光纤、交换机（千兆交换机）、光纤收发器、辅材由投标单位提供型号和价格。

三、评分标准

综合评分标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 40% | 以本次最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×40。小微企业6%折扣. | 计算 |
| 2 | 技术参数 | 20% | 完全满足比选文件技术参数的得15分，正偏离一项加1分，最多5分；负偏离扣1分. | 审核资料 |
| 3 | 业绩 | 20% | 提供2014年以来类似业绩每一个加5分满分20分； | 提供合同复印件 |
| 4 | 售后服务 | 20% | 提供详细售货、送货服务计划，响应时间不超过2小时，质保期，本地化服务等评审，优20分、良15分、中10分、差5分。 | 审核资料 |

四、投标人须知

（一）供应商参加本次比选采购活动须知

1.本招标文件仅适用于成都市中和中学组织的招标活动。

2.凡符合资质要求的供应商均可参与投标。

3.凡参与此采购项目的投标供应商，除投标供应商有特别说明外，均视为接受并遵守本招标文件。

4.除非由招标方发出加盖公章的书面通知外，任何对标书的改变视为无效。

5.本次招标不承诺必须采用最低价格的投标方案。

6.无论投标结果如何，投标人自行承担因投标所产生的全部费用。

7.招标方承诺对投标书保密，不向任何无关人员、其他竞争者泄露任何内容。

8.本次招标活动及由本次招标产生的合同受国家法律制约和保护。

9.如果证实投标文件中有任何与实际情况不符之处，投标文件作废。因此而产生的任何问题，由投标方负全部责任。

10.付款方式：两月或半年为单位，以转账方式结算。

11.中标单位与学校签订廉洁承诺书。

（二）供应商参加本次比选采购活动应具备的条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.生产许可证或经营许可证（生产厂商提供自有的上述证书、非生产厂商应提供拟供产品生产厂家的上述证书）；

（三）投标文件的要求

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

1.投标文件的语言

（1）投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文，投标文件中所附或引用的外文资料，应翻译成中文（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，则法定代表人的签字和护照除外）。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人投标文件中提供的外文资料未翻译成中文，则比选委员会可将其视为无效材料。

2.投标文件格式

（1）投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

（2）对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

3.投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

（1）投标文件封面；

（2）投标函；

（3）法定代表人身份证明书；

（4）法定代表人授权书；

（5）声明；

（6）投标人基本情况表；

（7）商务条款偏离表；

（8）项目实施方案及承诺；

（9）承诺函；

（10）投标人应当提供的资格、资质性文件及其他具有类似效力的要求的相关证明材料；

（11）供应商业绩表；

（12）报价单。

（四）投标报价及投标范围

1.无论是国内供应还是国外供应的货物投标价格，都应报货物递送到招标文件规定的实际交货地的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费等，投标方未在投标文件中提出的收费项目，在中标后签订的正式合同中，不予认可；

2.供应商的报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用；

3.考虑到实际使用的具体情况，比选小组在比选时，对方案、配置可作合法必要调整，

招标工作小组审定后可予以执行。

（五）投标有限期

投标有效期为开标后 90 天。投标有效期短于此规定期限的，则其投标文件将按

无效投标文件处理。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标，总公司和分公司不能以不同的供应商身份参加投标。

（七）投标文件的印制和签署

1.投标文件的正本和副本应在其封面上清楚地标明项目名称、投标人名称以及“正本”

或“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。

2.投标文件统一用 A4 幅面纸印制（表、图及证件可以除外）。

3.投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色的墨水书写。投标文件应由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的代理人在招标文件要求的地方签字或加盖公章。[注：所有要求盖公章的地方都应加盖投标人（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

4.投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代理人签字。

5.投标文件正本、副本应装订成册（不能使用订书钉或活页夹装订，不能是散页；对投标文件的修改或撤回的书面通知除外）。

6.投标文件应根据招标文件的要求制作、签署、盖章。 说明：招标文件中要求提供复印件证明材料的，系指提供原件的影印件。招标文件中要求提供复印件加盖公章的证明材料的，复印件所在页按要求加盖了公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖了公章的，视为满足复印件加盖公章的要求。）

（八）投标文件的密封和标注

1.投标文件正本、副本应密封包装（说明：投标文件正本、副本可单独密封，也可以密封在同一包装内）。

2.每一个包装的最外层应标明项目名称、投标人名称，以及“开标时间之前不准启封”

的字样，并加盖投标人公章。未按要求进行包装、密封、标注的投标文件将被视为无效投标文件。

（九）投标文件的递交

投标文件递交的地点、开标地点、开标时间及递交投标文件的截止时间详见“比选公告”，投标人应在投标截止时间之前将投标文件送达开标地点。投标截止时间后送达的投标文件将被拒绝接收。

（十）投标文件的修改和撤回

1.供应商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书

面通知须在投标截止时间之前送达开标地点。修改的内容为投标文件的组成部分。

2.供应商修改或撤回的书面通知，应由其法定代表人或授权代理人签署并盖供应商

公章。修改或撤回的书面通知应按第七条、第八条规定进行编制、密封、标注，并在每个包装的最外层标明“修改投标文件”或“撤回投标”字样。

3.在投标截止时间之后，供应商不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

五、投标文件格式

（一）投标文件封面格式

正本或副本

投标文件

一、项目名称

成都市中和中学            采购比选项目

投标人名称：

日期：年月日

二、投标函

成都市中和中学：

我方全面研究了 “成都市中和中学            采购比选项目”招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标单位名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1．我方自愿按照招标文件规定的各项要求各采购人提供所需货物及服务。

2．如果我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，否则将承担由此产生的一切责任。

3．我方已知晓全部招标文件的内容及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

4．我方愿意提供贵中心可能另外要求的与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

5．我单位联系方式

通讯地址：

邮政编码：

传真：

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或代理人：（签字）：

日期：年月日

三、法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在（投标人名称）处任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：

（加盖公章）

日期：年月日

说明：上述证明文件在投标文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证复印件加盖公章）时才能生效。

四、政府采购法第二十二条承诺函

本单位（名称）参加（项目名称）的竞标活动，郑重承；

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中；本公司对上述承诺的真实性负责；

投标人名称：（盖章）； 法定代表人或授权代

五、法定代表人授权委托书

成都市中和中学：

（投标人全称）法定代表人____________ 授权委托_____________为我的代理人，参加贵单位组织的“成都市中和中学           采购比选项目”的投标。代理人在本次招标中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

代理人无转委托权，本授权书自年月日签字生效，特此声明。

法定代表人：（签字或盖法定代表人印章）

代理人：（签字）

投标人名称：（加盖公章）

说明：1.上述证明文件在投标文件中附有代理人身份证复印件（身份证复印件加盖公章）时才能生效。

2.投标文件均由投标人法定代表人签字的,投标文件中可不提供该附件的内容。

六、声明

项目名称：成都市中和中学                   采购比选项目

致：成都市中和中学

我公司作为成都市中和中学                    采购比选项目的投标人，在此郑重声明：

一、我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中重大违法记录：        （说明：填写“无”或“有”）。

二、我公司        良好的商业信誉（说明：填写“具有”或“不具有”）。

三、与我公司存在直接控股、管理关系的相关供应商：      （说明：填写“无”或“（一）供应商名称１；（二）供应商名称２ ；（三）……”） 。

四、我公司为本项目     整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务（说明：填写“未提供”或“已提供”）。

特此声明。

投标人名称：                             (加盖公章)

日  期：

说明：1.对声明中第一条的说明：如供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，该声明填“有”，但供应商应提供相关证明材料复印件；

2.对声明中第二条的说明：供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉；

3.对声明中第三条的说明：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

七、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 联系方式 | 传真 |  | 网址 |  |
| 单位性质 |  |
| 法定代表 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 委托人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |  |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  | 其中 | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  | 其中 | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  | 其中 | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：（加盖公章）

日  期：年月日

八、投标项目报价清单

成都市中和中学新增监控系统设备报价单

| 序号 | 品名 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价单位（盖章）：
                                                 年    月   日

八、商务条款偏离表

项目名称：成都市中和中学                     采购比选项目

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应\偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.除本偏离表所列的偏离指标外，其他所有商务条款均完全响应“招标文件”中的要求；

2.供应商必须据实填写，不得虚假应答。否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称： （加盖公章）

日  期：年月日

九、项目实施方案及承诺

项目名称：成都市中和中学                   采购比选项目

（格式、内容自拟…………）

投标人名称：（加盖公章）

日      期:年月日

十、承诺函

项目名称：成都市中和中学                采购比选项目

致：成都市中和中学

我公司作为成都市中和中学                   采购比选项目的投标人，在此郑重承诺：

我公司所提供的办公用品均符相关法律、法规和规章或行业及主管部门的规定。

我公司提供所供应的办公用品价格均低于同期城区零售价格。

我公司售后与服务响应时间为2 小时内。

我公司在中标并签订合同后，如因自身原因不能履行合同的，将放弃该合同并承担相应责任，不转包、分包。

我公司在签订合同时，将购买安全责任保险。

如因我公司供应的产品原因发生安全事件，由我公司承担全部责任，不因提供了相关的检测材料而免责。

特此承诺。

投标人名称(加盖公章)

日      期：

十一、投标人应当提供的资格、资质性文件及

其他具有类似效力的要求的相关证明材料

说明：需要在评分标准中提供的其他文件和资料

投标人名称：（加盖公章）

日    期:年月日